Обновление встроенного ПО модуля дистанционного питания для MXL

Для того чтобы обновить встроенное ПО устройства необходимы следующие программы:

1.	Программа терминалов, например HyperTerminal;

2.	Программа TFTP сервера.

Последовательность действий при обновлении ПО устройства:

  - Подключиться к порту Ethernet MXL;

  - Подключить СОМ порт компьютера к COM порту MXL;

  - Запустить терминальную программу;

  - Настроить скорость передачи 57600, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком;

  - Запустить на компьютере программу tftp сервера и выбрать папку, где лежит файл DP1_MXL.bin (компьютер на котором запущен TFTP server и MXL должны находиться в одной сети);

Включить MXL и дождаться полной загрузки устройства. В окне терминальной программы  при нажатии клавиши «Enter» появится следующее:

root:~>

  - Ввести команду:

upgrade-dp 0 <NAME>  <server IP>,

где

NAME – имя файла,

server IP – IP адрес компьютера, на котором запущен tftp сервер.

Например, upgrade-dp 0 DP1_MXL.bin 192.168.16.210 <Enter>.

7 Спустя 20 сек после чтения файла с сервера начнётся запись программы в ДП.