Мультиплексор абонентского доступа MXA-32

Версия ПО за 19.01.2017 (v 4.7)

1. Система. Устранена проблема с прекращением передачи данных по всем портам устройства.

2. Система. Устранена проблема с переконфигурированием устройства

3. Система. Внесены изменения и правки при работе с аппаратной кнокой F (детали в сопроводительной документации)*при обновлении с версий ранее 30.05.2011 требуется обновление firmware для adsl чипов.

Версия ПО за 13.10.2014

1. Система. Устранена проблема с приоритезацией трафика multicast/unicast

*при обновлении с версий ранее 30.05.2011 требуется обновление firmware для adsl чипов.

Версия ПО за 31.01.2014

1. CLI.Введен упрощеный режим конфигурирования multicast.

2. WEB.Введен упрощеный режим конфигурирования multicast.

3. SNMP.Добавлена возможность оперативного конфигурирования multicast для беспрофильного режима работы.

4. Система. Расширено количество отображаемых МАС адресов в switch.

5. Система. Расширено количество отображаемых МАС адресов в enpu.

6. Система. Устранено падение snmp процесса.

7. CLI. Реализована возможность задания пула MC адресов при конфигурировании мультикаст профиля.

8. SNMP. Обновлены mib.

*при обновлении с версий ранее 30.05.2011 требуется обновление firmware для adsl чипов.

Версия ПО за 23.03.2012

- Исправлено падение snmp агента при опросе по ветке ifXEntry (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1)

- Устранено периодическое пропадание трафика с абонентских портов в направлении US.

*при обновлении с версий ранее 30.05.2011 требуется обновление firmware для adsl чипов.

Версия ПО за 08.09.2011

- SYS. Оптимизирована работа по протоколу IGMP. Уменьшено время переключения каналов.

*при обновлении с версий ранее 30.05.2011 требуется обновление firmware для adsl чипов.

Версия ПО за 18.07.2011

- Расширен список контролируемых IP адресов в multicast профиле.

- Устранена проблема «зависших» MC групп.

Версия ПО за 30.05.2011

- SNMP. Введена поддержка выдачи L3 security trap.

- WEB/CLI. Добавлена возможность конфигурирования L3 security trap.

- SYS. Введено разделения отладочных трапов по терминалам.

- SYS. В тексте конфигурации, команды вида system set trap не сохраняются.

- SYS. Обновлено firmware для ADSL чипов.

Смена firmware для чипов связана с проблемой зависания групп портов по 8 штук.

Версия прошла предварительное двухнедельное испытание на сетях операторов связи  на проблемных объектах. За этот период тестирования проблемы не наблюдалось.

При смене ПО, обратить внимание на текстовый документ  в архиве uImage.zip

Версия ПО за 30.03.2011

- SNMP. Исправлена работа счетчиков встроенного коммутатора.

- SNMP. Размерность счетчиков расширена до 32-х разрядов.

- WEB/CLI. Изменена структура команды enpu show multi entry - добавлена возможность выбора флагов all и active.

- WEB/CLI. Изменен принцип настройки устройств при каскадном включении (касается только настройки multicast).

- CLI. Размерность счетчиков расширена до 32-х разрядов.

- CLI. Введено инкрементирование счетчиков.

- SYS. Введена поддержка статической MAC-таблицы в свитче.

- SYS. Исправлена работа в каскаде.

- SYS. Из команд раздела set убран запукс таймера на откат (таймер запускается только на команды типа switch set/switch remove).

- SYS. Устранены утечки памяти задачи ENPU.

- SYS. Устранено "падение" устройства в условиях igmp шторма.

- SYS. Изменены таймеры посылки igmp report ведомого устройства при включении каскада.

- SYS. Отимизировано использование свободной памяти при конфигурировании multicast.

- WEB. Утранена проблема запуска лишних команд при редактировании абонентских портов в multicast профиле.

Версия ПО за 06.12.2010

- Введен режим автоперебора типов модуляции ADSL.

- Исправлена работа по протоколу IGMP.

- Реализована возможность работы по протоколу IGMP при каскадном подключении

устройств.

- WEB/CLI. Пользователю с правами “USER” разрешены права на редактирование в

разделе ADSL.

- Введена поддержка короткой опции circuit_id. - Расширен функционал SNMP.

Обновление управляющей программы МХА32.

1.   На удаленном ПК организовать tftp сервер (ххх.ххх.ххх.ууу), указать путь к папке с

ПО (uImage);

2.   Подключиться к МХА-32 посредством CLI;

3.   Прописать адрес tftp сервера

system set net settings srvip ххх.ххх.ххх.ууу

4.   Дождаться сообщения:

>> INFO: new settings saved to ROM

will be valid after reboot!

5.   Перезапустить устройство

system reset device

6.   Подключиться к МХА-32 посредством CLI;

7.   Отключить таймаут командной строки (чтобы видеть все информационные

сообщения)   system set cli timeout no;

8.    Дать команду обновления софта:

system update software

9.    Дождаться 2 информационных сообщений:

>> INFO: 'uImage' received (о поучении файла ПО)

>> INFO: 'uImage' saved to ROM (о записи файла на внутреннюю память устройства)

10.  Перезапустить устройство:

system reset device

11.  После загрузки устройства, подключиться к МХА-32 посредством CLI,

проверить версию ПО (ниже пример):

mxa32> system show software info

Application Jul 14 2010 17:16:14, version: m32.1.4

Configs

user config   : mxa32.cfg 11988b

adsl profiles : adsl.cfg 2235b

iptv profiles : iptv.cfg 551b

snmp config   : snmp.cfg 221b

pppi config   : -

dhcp config   : -

Kernel

file : uImage

host : mxa32_16.8

rel. : 2.4.20-MVS

ver. : ed Jul 14 17:17:27 NOVST 2010

cpu  : mips         Boot Method

Remote

mxa32>